Приложение № 1

к постановлению Администрации города Омска

от ___________________ № _________________

ПОЛОЖЕНИЕ

о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения и характеристиках планируемого развития территории в границах  планировочного элемента 3-5, установленного Схемой планировочных элементов территории города Омска для разработки градостроительной документации в составе Генерального плана муниципального образования городской округ город Омск Омской области

I. Общие положения

Проект планировки территории планировочного элемента 3-5, установленного Схемой планировочных элементов территории города Омска для разработки градостроительной документации в составе Генерального плана муниципального образования городской округ город Омск Омской области, утвержденного Решением Омского городского Совета от 25 июля 2007 года 
№ 43 (далее – проект планировки территории) подготовлен на основании Генерального плана муниципального образования городской округ город Омск Омской области, утвержденного Решением Омского городского Совета от 25 июля 2007 года № 43 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования городской округ город Омск Омской области» (далее – Генеральный план), Правил землепользования и застройки муниципального образования городской округ город Омск Омской области, утвержденных Решением Омского городского Совета от 10 декабря 2008 года № 201 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городской округ город Омск Омской области» (далее – Правила землепользования и застройки), в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Омской области, региональных нормативов градостроительного проектирования по Омской области, утвержденных приказом Министерства жилищно-коммунального комплекса Омской области от 30 сентября 2008 года № 22-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования по Омской области» (далее – региональные градостроительные нормативы), нормативов градостроительного проектирования муниципального образования городской округ город Омск Омской области, утвержденных решением Омского городского совета  от 22.03.2017 года № 519 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального образования городской округ город Омск Омской области», с учетом сведений единого государственного реестра недвижимости.

Проект планировки территории разработан в целях:

- выделения элемента планировочной структуры;

- установления параметров планируемого развития элемента планировочной структуры;

- установления зон  планируемого размещения объектов капитального строительства;

- установления границ образуемых земельных участков, частей земельных участков;

- обеспечения необходимых условий для последующего архитектурно – строительного проектирования;

- обеспечения требований законодательства Российской Федерации, устанавливающих необходимость разработки документации по планировке территории при осуществлении строительства линейных объектов.

Разработка проекта планировки вызвана необходимостью строительства  линейного объекта – «Подводящий газопровод к объектам торгового комплекса на территории ООО «Черлакский тракт» и ООО «Черлакский».

II. Современное использование проектируемой территории

Границами проектирования является территория планировочного элемента 3-5, установленного Схемой планировочных элементов территории города Омска для разработки градостроительной документации в составе Генерального плана муниципального образования городской округ город Омск Омской области, утвержденного Решением Омского городского Совета 
от 25 июля 2007 года № 43.

Площадь территории проектирования составляет 24,9577 га. Согласно Генеральному плану города Омска, проектируемая территория расположена в южной части города Омска, вблизи Черлакского тракта.

В границах проектируемой территории отсутствует жилая застройка.

Объекты культурного наследия, особо охраняемые территории, пункты полигонометрии, а также их охранные зоны в границах проектируемой территории отсутствуют.

В границах проекта планировки территории не планируется размещение объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения.

III. Основные направления развития архитектурно-планировочной и функционально-пространственной структуры территории

Архитектурно-планировочное решение и функциональное зонирование территории выполнено с учетом исторически сложившейся планировочной структуры, наличия существующей застройки, инженерных коммуникаций и их технических зон, а также с учетом перспективы развития застроенных территорий.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Омска, границы проектирования не находятся в санитарно-защитной зоне производственных объектов.

IV. Основные направления транспортного обслуживания территории

В границах  проектируемой территории расположена часть автомобильной  дороги  общего пользования местного значения по Черлакскому тракту и подъездная дорога к садоводческому товариществу «Сибирский садовод-3».

Движение пешеходов осуществляется по существующим проездам и тропиночной сети.

V. Основные направления развития инженерно-технического обеспечения проектируемой территории

В пределах границ проектирования имеются существующие инженерные коммуникации.

На проектируемой территории расположены высоковольтная воздушная линия, воздушная линия 10 кВ, газопровод.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» установлены следующие охранные зоны для воздушных линий электропередач с напряжением:

- 1 кВ – 2 м;

- 1-20 кВ – 10 м;

- 110 кВ – 20 м.

Проектом планировки территории предусмотрено размещение газопровода высокого давления II категории, предназначенного для транспортировки природного газа от точки подключения до подземного полиэтиленового крана. Общая протяженность газопровода – 1913,7 метров.

В соответствии с  постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей» устанавливается охранная зона вдоль трассы наружного подземного и надземного газопровода – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода.

Размещение перспективных инженерных коммуникаций для конкретных потребителей возможно в границах автомобильных дорог общего пользования

и в границах застроенных и подлежащих застройке территорий в соответствии с техническими регламентами.

VI. Инженерная подготовка территории

Территория в границах проектирования свободна от застройки. Размещение проектируемого газопровода предусмотрено по естественному рельефу местности преимущественно вдоль части автомобильной  дороги  по Черлакскому тракту.

Проектируемый газопровод пересекает улично-дорожную сеть и существующие электросети.

Пересечение  газопроводом автомобильной дороги по Черлакскому тракту выполнено закрытым способом методом наклонно направленного бурения в защитном футляре.

Пересечение второстепенных дорог, примыкающих к Черлакскому тракту, выполнено открытым способом без защитного футляра.

# VII.  Характеристики планируемого развития территории

Характеристики принятых проектом решений по планировке территории представлены в таблице  «Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории».

Описание и обоснование размещения и параметров планируемого строительства объекта, мероприятия по гражданской обороне и мероприятия  по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера изложены в материалах по обоснованию проекта планировки территории.

Таблица

Основные технико-экономические показатели проекта планировки

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Существующее/ планируемое | Номер элемента планировочной структуры |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 3-5.ИТ1 |
| 1 | Территория |
| 1.1 | Площадь элемента планировочной структуры, всего, в том числе: | га |  | 24,9577 |
|  | - площадь зоны размещение городского наземного транспорта | га | сущ. | 10,5023 |
|  |  |  | план. | - |
|  | - площадь зоны планируемого размещения городского наземного транспорта |  | сущ. | - |
|  |  |  | план. | 6,1647 |
|  | - площадь зоны планируемого размещения инженерной инфраструктуры | га | сущ. | - |
|  |  |  | план. | 8,2907 |