Техническое задание

по капитальному ремонту многоквартирного по адресу: г. Омск,   Сибирский проспект 10/2

(стоимость капитального ремонта всего: 6873252 рубля с энергетическим обследованием дома  65100 руб., за вычетом 6808152руб.)

Лот № 1

Лом № 1 Ремонт крыши,  индивидуальный тепловой пункт, ремонт системы отопления,  ремонт канализации в тех. подвале,  ремонт фасада, циркуляционный контур ГВС – 6808152,0 руб.

- Стоимость ремонт кровли-2700548 руб.

  - Разборка  парапетных решеток -206 м

  - Разборка и устройство покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов – 1460 м2

  - Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стопил со стойками и подкосами из досок -1460м2

  - Разборка деревянных элементов конструкций крыш -1460 м2

  - Разборка деревянных элементов конструкций крыш: мауэрлатов – 1460 м2

  - Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных

  - Демонтаж антенны – 6 шт

  - Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.д. – 125,2  м

  - Установка стропил-29,69 м3

  - Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали-1460 м2

  - Огнезащитное  покрытие конструкций мансард и элементов кровли составом «АТТИК»  -1805 м2

  - Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой – 1460 м2 (пленка гидроизоляционная типа ЮТАКОН - 1679 м2)

  - Резка стального профилированного настила – 280 м

  - Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте до 25 м – 1460 м2 (лист оцинкованный С21- 1679 м2, саморез оцинкованный с уплотняющей прокладкой 4,8*80 окрашенный)

  - Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали – 54,36 м2 – (сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм-0,4251 т)

конек – 125м,

планка примыкания нижняя – 53 м,

планка примыкания верхняя – 53 м

планка снегозадержания – 222 м

  - Устройство слуховых окон – 2 шт. (приборы оконные комплект – 2)

  - Обивка слуховых окон листовой сталью – 7 м2

  - Ремонт металлических парапетных решеток – 6,18 м

  - Ограждение кровель перилами – 218 м (профильный прокат – 0,1 т, электроды  d 6 мм Э42-0,00082т,  резина прессованная-0,8528 т)

  - Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и ограждений: без рельефа за 2 раза – 54,5м2

  - Монтаж антенны – 3 шт.

  - Смена частей канализационного стояка над кровлей: патрубка – 20 шт. (трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высотой плотности, d 100 мм) – 50 м

  - Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 3200 мм – 18 зонтов (сталь листовая оцинкованная толщиной  листа 0,5 мм – 9 м2; бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 11 сорта.

  - Простая окраска масляными составами  по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под краску-46,44 м2

- Индивидуальный тепловой пункт (стоимость ремонта 562560,28 руб.)

  - . Монтажные работы

    - Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг – 1шт.

    - Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг – 2 шт.

    - Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа – 2 шт.

    - Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые  на флянцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 50 мм – 2 шт.

  - Шкаф ШУ-ТРМ – 1 компл.

    - Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг. – 1 шт.

    - Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг – 1шт.

Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа – 2шт.

  - Шкаф ШУ-ТРМ – 1 компл.

    - Приборы, устанавливаемые  на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг-2 шт.

    - Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг – 1 шт.

    - Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа- 2 шт.

  - Установка термобреобразователей

    - Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг-2 шт.

    - Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа- 2 шт.

  - Установка модема и антенны

    - Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг  -1 шт.

  - Шкафы и щиты управления

    - Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм- 2 шт

  - Выполнение заземления

    - Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм – 2 шт.

    - Заземлитель горизонтальный из стали:  круглой диаметром 12 мм- 2 м

  - Электромонтажные работы

    - Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м- 4 м

    - Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм – 40 м

    - Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг – 60 м

    - Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг – 20 м

    - Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг – 20 м

    - Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг – 10 м

  - Присоединения и настройки

    - Присоединение к приборам электрических проводок пайкой – 8 концов

    - Присоединение к приборам электрических проводок под винт: без изготовления колец с обслуживанием- 8 концов

    - Настройка простых сетевых трактов: конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем  и т.п.)- 1шт.

  - Сантехнические работы.

    - Установка фильтров диаметром: 32 мм – 1 фильтр

    - Установка фильтров диаметром: 50 мм – 1 фильтр

    - Установка фильтров диаметром: 80 мм – 3 фильтра

    - Установка манометров: с трехходовым краном- 19 компл.

    - Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа  - 19 шт.

    - Установка термометров в оправе прямых и угловых – 9 компл.

    - Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа – 9 шт.

    - Установка кранов трехходовых – 4 компл.

    - Установка воздухоотводчиков – 1 шт.

    - Установка элеваторов номером: 3-5- 1шт.

    - Клапан регулирующий, диаметр условного прохода, мм: 25.32- 1шт.

    - Механизм исполнительный, масс, кг, до 20 – 1 шт.

    - Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм

    - Установка водоподогревателей  скоростных односекционных поверхностью нагрева одной секции: до 8 м2 – 1 водоподогреватель

    - Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 89 мм-1 шт

    - Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром 25 мм – 2 шт.

    - Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм – 3 шт.

    - Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм – 3 шт

    - Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм – 7 шт

    - Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм-2 шт.

  - Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб

2.11.1 Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм – 2м

2.11.2. 1 Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50  мм – 21 м

2.12 . Прокладка трубопроводов электросварных

2.12.1. Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм- 6 м

2.12.2. Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм мм- 10 м

2.13. Врезки и действующие трубопроводы

2.13.1. Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм – 2 врезки

2.13.2. Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 80 мм – 2 врезки

2.14.  Дренажные трубопроводы

2.14.1. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм – 23 м

2.14.2. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм – 13 м

2.15. Прочие работы

2.15.1. Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т – 0,09т

2.15.2. Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021- 25 м2

2.15.3. Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): платинами (плитами)- 30м

2.16.  Пусконаладочные работы

2.16.1. Автоматизированная система управления 1 категории технической сложности и количеством каналов (Кобщ): 2 (т/сч, регулятор)

2.16.2. Автоматизированная система управления 1 категории технической

сложности и количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к норме 02-01-001-01- 4 канала.

3.  Ремонт системы отопления  (стоимость ремонта отопления- 680215 руб.)

  - Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб d до 100 мм-220 м

  - Разборка трубопроводов  из водогазопроводных труб d до 63 мм – 300 м

  - Разборка трубопроводов  из водогазопроводных труб d до 32 мм – 294 м

  - Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм – 240 м

  - Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм – 100 м

  - Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных водогазопроводных  неоцинкованных  труб диаметром: 50 мм – 100 м

  - Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных водогазопроводных  неоцинкованных  труб диаметром: 40 мм – 100 м

  - Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных водогазопроводных  неоцинкованных  труб диаметром: 32 мм – 100 м

  - Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных водогазопроводных  неоцинкованных  труб диаметром: 25 мм – 24 м

  - Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных водогазопроводных  неоцинкованных  труб диаметром: 20 мм – 72 м

  - Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных водогазопроводных  неоцинкованных  труб диаметром: 15 мм – 96 м

  - Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 80 мм -30 мм

  - Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм

  - Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм

  - Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п. количество окрасок 2- 50,44 м2

  - Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, перплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2- 88,76 м2

  - Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм- 92 шт

  - Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками – 616 м

- Ремонт канализации в тех. подвале 1340 м (стоимость ремонта канализации – 170296 руб.)

  - Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм – 134 м

  - Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности  диаметром: 100 мм – 70,5 м

  - Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 160 мм – 100 м

  - Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 160 мм – 2 врезки

- Ремонт фасада -911 м (стоимость ремонта фасада – 500000 руб.)

  - Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой, герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками – 911 м

  - Устройство солнцезащиты: полимерцементным составом – 911 м

  - Окраска  фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая -63,8 м2

  - Установка закладных деталей весом: до 4 кг – 0,039 т

  - Монтаж  опорных конструкций массой до 0,1 т- 0,158 т

  - Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м  при высоте здания до 25 м-0,073 т

  - Устройство обрешетки  с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали-23,64 м2

  - Резка стального профилированного настила – 26 реза

  - Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м -30 м2

  - Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п. ) из листовой оцинкованной стали-14,35 м2

  - Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб  диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 -12,18м2

6.  Ремонт системы водоснабжения в подвале -   (стоимость ремонта водоснабжения  437899 руб).

  - Снятие водомерных узлов массой до 200 кг -1 шт.

  - Устройство водомерных узлов с изготовлением обвязки на месте монтажа, с обводной линией диаметром ввода: 100 мм, диаметром  водомера 40 мм – 1 узел

  - Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм – 1 шт.

  - Установка манометров: с трехходовым краном- 1 компл.

  - Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм – 1 счетчик (водомер)

  - Установка фильтров диаметром: 40 мм – 2 фильтра

  - Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 100 мм – 1 врезка

  - Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 100 мм-1 соединен.

  - Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб  диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2-1,84 м2

  - Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 – 1,326  м2

  - Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками – 1 м

  - Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм -86 м

  - Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм -80 м

  - Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм -40 м

  - Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 65 мм-86 м

  - Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм-80 м

  - Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 65 мм-110 м

  - Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 20 мм-16 м

  - Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм -25 шт

  - Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм -206 м

  - Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм-86м

  - Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п. количество окрасок 2 – 26,66 м2

  - Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п.  количество окрасок 2 – 40,48 м2

  - Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного  каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками- 276 м

- На циркуляционный контур ГВС(стоимость   55 670 руб).

  - Шкафы и щиты управления (монтажные работы)

    - Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм- 1 шт.

  - Электромонтажные работы

    - Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2м – 4 м

    - Труба винилопластовая по установленным конструкциям, по стенам и потолкам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм – 10 м

    - Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг -10м

  - Присоединение и настройки

    - Присоединение к приборам электрических проводок пайкой – 8 концов

    - Присоединение к приборам электрических проводок под винт: без изготовления колец с обслуживанием – 8 концов

    - Установка фильтров диаметром: 50 мм – 1 фильтр

    - Установка манометров: с трехходовым краном – 5 комплектов

    - Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа – 1 шт

    - Установка термометров в оправе прямых и угловых  - 1 комплект

    - Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа- шт.

    - Установка кранов трехходовых – 1 комплект

    - Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата: до 0,1 т – 1 насос

    - Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на  трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм – 6 шт.

  - Трубопроводы из стальных водогазопроводных  неоцинкованных труб

    - Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопродных труб диаметром: 50 мм – 2 м

  - Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм – 2 м

  - Прочие работы

    - Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021- 10 м2

  - Пусконаладочные работы

    - Автоматизированная система управления 1 категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ.): 2 (ШУН) – 1 система

- Лот №2 Энергетическое  обследование – 65100,0 руб.

Директор

ООО «Ваш дом»                                                            С.А. Карпов