ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

| Наименование | № | Обязательные требования |
| --- | --- | --- |
| Противогаз ГП-7 | 1 2 | Поставляемый товар - Гражданский противогаз ГП-7 должен соответствовать требованиям ТУ Г-10-1103-82 и комплекта чертежей 3076.000. предназначен для индивидуальной защиты органов дыхания и зрения взрослого населения страны, в том числе личного состава невоенизированных формирований гражданской обороны от отравляющих веществ (ОВ), радиоактивной пыли (РП) и бактериальных аэрозолей (БА), при содержании свободного кислорода в воздухе не менее 18,00% объемных, а также может использоваться для защиты от сильнодействующих ядовитых веществ (СДЯВ): хлора, сероводорода, сернистого ангидрида, хлористого водорода, тэтраэтил свинца, этилмеркаптана, нитробензола, фенола и фурфурола; радионуклидов йода и его органических соединений. Противогаз обеспечивает: - возможность приема и передачи звуковой информации голосом или с помощью технических средств. Технические характеристики: 2.1. Сопротивление противогаза постоянному потоку воздуха на вдохе при расходе воздуха: - 30 дм³/мин - не более 16 мм вод. ст. (156,8 Па) - 250 дм³/мин - не более 200 мм вод.ст. 2.2. Коэффициент проницаемости фильтрующе-поглощающей коробки по аэрозолю стандартного масляного тумана (СМТ) не более 0,001% 2.3. Коэффициент подсоса аэрозоля СМТ под лицевую часть не более 0,0001% 2.4. Время защитного действия по ОВ при концентрации: - циан хлористого 5 мг/дм3 не менее 18 мин - циан водорода 5 мг/дм3 не менее 18 мин 2.5. Время защитного действия по СДЯВ - хлор 5 мг/дм3 не менее 40 мин - сероводород 10 мг/дм3 не менее 25 мин - хлористый водород 5 мг/дм3 не менее 20 мин - нитробензол 5 мг/дм3 не менее 40 мин - фенол 0,2 мг/дм3 не менее 200 мин - фурфурол 1,5 мг/дм3 не менее 300 мин 2.6. Масса комплекта противогаза без сумки не более 0,95 кг 2.7. Температурный диапазон эксплуатации от минус 40 до плюс 40 °С. |
|  | 3 | Гарантийный срок хранения - не менее 12 лет. |
|  | 4 | Состав противогаза, комплект поставки: 4.1. Коробка фильтрующе-поглащающая ГП-7к металлическая - изг. по ТУ Г-101104-82 черт. 3077.000. 4.2. Лицевая часть типа МГП со стеклами круглой формы, переговорным устройством, узлами клапана вдоха и выдоха изг. по ТУ Г-10-1105-82 черт. 3078.000 4.3. Пленка незапотевающая НПН (в коробке по 6шт.) - изг. по ТУ 6-17-1352-85 черт.1 4.4. Сумка противогаза ГП-7 - изг. по ТУ Г-10-1106-82 черт. 3079.000. 4.5. Шнур прижимной резиновый для крепления НПН 4.6. Руководство по эксплуатации Г-10-1109-82 ТО 4.7. Формуляр на изделие |
|  | 5 | Дата изготовления - текущий год. |
|  | 6 | Особенности в маркировке: на экране дна коробки ГП-7к методом штамповки выдавлен код изготовителя и год производства. |
|  | 7 | Партия противогазов ГП-7 сопровождается формуляром военного представителя Минобороны России (ВП МО РФ), в котором указан комплект поставки, основные характеристики, свидетельство о приемке, заключение представителя заказчика, гарантийные обязательства и др. информация. Формуляр заверяется печатью ВП МО РФ и печатью завода-изготовителя. |
|  | 8 | Оригинал письма производителя с гарантией поставки указанного количества в адрес получателя, с копией лицензии Федерального агентства по промышленности на право производства вооружения и военной техники в части производства средств индивидуальной защиты (класс 4250) |
| Противогаз ГП-7В |  | Поставляемый товар - Гражданский противогаз ГП-7В должен соответствовать требованиям ТУ Г-10-1103-82 и комплекта чертежей 3076.000. предназначен для индивидуальной защиты органов дыхания и зрения взрослого населения страны, в том числе личного состава невоенизированных формирований гражданской обороны от отравляющих веществ (ОВ), радиоактивной пыли (РП) и бактериальных аэрозолей (БА), при содержании свободного кислорода в воздухе не менее 18,00% объемных, а также может использоваться для защиты от сильнодействующих ядовитых веществ (СДЯВ): хлора, сероводорода, сернистого ангидрида, хлористого водорода, тэтраэтил свинца, этилмеркаптана, нитробензола, фенола и фурфурола; радионуклидов йода и его органических соединений. Противогаз обеспечивает: - возможность приема и передачи звуковой информации голосом или с помощью технических средств. - возможность приема воды в зараженной атмосфере Технические характеристики согласно требованиям ТУ Г-10-1103-82 2.1. Сопротивление противогаза постоянному потоку воздуха на вдохе при расходе воздуха: - 30 дм³/мин - не более 16 мм вод. ст. (156,8 Па) - 250 дм³/мин - не более 200 мм вод.ст. 2.2. Коэффициент проницаемости фильтрующе-поглощающей коробки по аэрозолю стандартного масляного тумана (СМТ) не более 0,001% 2.3. Коэффициент подсоса аэрозоля СМТ под лицевую часть не более 0,0001% 2.4. Время защитного действия по ОВ при концентрации: - циан хлористого 5 мг/дм3 не менее 18 мин - циан водорода 5 мг/дм3 не менее 18 мин 2.5. Время защитного действия по СДЯВ - хлор 5 мг/дм3 не менее 40 мин - сероводород 10 мг/дм3 не менее 25 мин - хлористый водород 5 мг/дм3 не менее 20 мин - нитробензол 5 мг/дм3 не менее 40 мин - фенол 0,2 мг/дм3 не менее 200 мин - фурфурол 1,5 мг/дм3 не менее 300 мин 2.6. Масса комплекта противогаза без сумки не более 0,95 кг 2.7. Температурный диапазон эксплуатации от минус 40 до плюс 40 °С. |
|  | 3 | Гарантийный срок хранения - не менее 12 лет. |
|  | 4 | Состав противогаза: 4.1. Коробка фильтрующе-поглащающая ГП-7к металлическая - изг. по ТУ Г-101104-82 черт. 3077.000. 4.2. Лицевая часть типа: МГП-В со стеклами круглой формы, переговорным устройством, узлами клапана вдоха и выдоха, приспособлением для приема воды. 4.3. Пленка незапотевающая НПН (в коробке по 6шт.) - изг. по ТУ 6-17-1352-85 черт.1 4.4. Сумка противогаза ГП-7В - изг. по ТУ Г-10-1106-82 черт. 3079.000. 4.5. Крышка фляги. 4.6. Шнур прижимной резиновый. 4.7. Упаковка, маркировка, комплектация и размерность изделий согласно ТУ Г-10-1103-82. 4.8. Руководство по эксплуатации, формуляр на изделие. |
|  | 5 | Дата изготовления - текущий год. Особенности в маркировке: на экране дна коробки ГП-7к под заглушкой методом штамповки выдавлен шифр завода-изготовителя и год изготовления. |
|  | 6 | Партия противогазов ГП-7В сопровождается формуляром военного представителя Минобороны России (ВП МО РФ), в котором указан комплект поставки, основные характеристики, свидетельство о приемке, заключение представителя заказчика, гарантийные обязательства и др. информация. Формуляр заверяется печатью ВП МО РФ и печатью завода-изготовителя |
|  | 7 | Оригинал письма производителя с гарантией поставки указанного количества в адрес получателя, с копией лицензии Федерального агентства по промышленности на право производства вооружения и военной техники в части производства средств индивидуальной защиты (класс 4250) |
| Противогаз ГП-7ВМ | 1 | Поставляемый товар - Гражданский противогаз ГП-7ВМ должен соответствовать ТУ 2568-117-05795731-2002 и предназначен для индивидуальной защиты органов дыхания человека, пребывающего в условиях повышенной загазованности, при ликвидации последствий аварий, природных и техногенных происшествий и катастроф с выделением в атмосферу отравляющих веществ (ОВ), радиоактивной пыли (РП) и бактериальных аэрозолей (БА) при содержании свободного кислорода в воздухе не менее 18% объемных процентов и суммарном содержании паро- и газообразных вредных веществ не более 0,5 объемных процентов. Противогаз обеспечивает: - возможность приема и передачи звуковой информации голосом или с помощью технических средств. - возможность приема воды в зараженной атмосфере. |
|  | 2 | Технические характеристики: Возможность применения противогаза при температуре окружающей среды от минус 40 до плюс 40°С. Сопротивление противогаза дыханию на вдохе при скорости постоянного потока воздуха: - 30 дм³/мин - 18 мм вод. ст. (176,4 Па) - 250 дм³/мин - 200 мм вод.ст. |
|  | 3 | Гарантийный срок хранения - не менее 12 лет. |
|  | 4 | Состав противогаза: 4.1. Коробка фильтрующе-поглащающая ГП-7к металлическая. 4.2. Лицевая часть типа: МБ-1-80 со стеклами трапециевидной формы, переговорным устройством, узлами клапана вдоха и выдоха, приспособлением для приема воды. 4.3. Пленка незапотевающая НПН (в коробке по 6шт.) - изг. по ТУ 6-17-1352-85 черт.1 4.4. Сумка противогаза ГП-7 - изг. по ТУ Г-10-1106-82 черт. 3079.000. 4.5. Крышка фляги. 4.6. Фляга металлическая или пластмассовая. 4.7. Шнур прижимной резиновый. 4.8. Упаковка, маркировка, комплектация и размерность изделий согласно ТУ производителя. 4.9. Руководство по эксплуатации. |
|  |  | Дата изготовления - текущий год. |
|  |  | Особенности в маркировке: на экране донышка коробки ГП-7к методом штамповки выдавлен код изготовителя и год производства. |
|  |  | Оригинал письма производителя с гарантией поставки указанного количества в адрес получателя, с копией лицензии Федерального агентства по промышленности на право производства вооружения и военной техники в части производства средств индивидуальной защиты (класс 4250) |
|  |  | Оригинал письма производителя с гарантией поставки указанного количества в адрес получателя, с копией лицензии Федерального агентства по промышленности на право производства вооружения и военной техники в части производства средств индивидуальной защиты (класс 4250) |
| Респиратор Р-2 | 1 | Поставляемый товар - Респиратор Р-2 предназначен для защиты органов дыхания человека от радиоактивной пыли. Респиратор Р-2, включая упаковку, маркировку и комплект поставки должен соответствовать техническим условиям ВС 13648.00.00 ТУ и комплекта чертежей ВС 13648.00.00 |
|  | 2 | Технические характеристики: 2.1. Сопротивление респиратора постоянному потоку воздуха на вдохе при расходе воздуха 30 дм³/мин не более 88 Па 2.2. Коэффициент проницаемости по пыли не более 0,05 % 2.3. Масса респиратора не более 60 г 2.4. Температурный диапазон эксплуатации от минус 40 до плюс 40°С. |
|  | 3 | Гарантийный срок хранения - не менее 5 лет. |
|  | 4 | Комплектность: 4.1. Респиратор Р-2 - 1шт. 4.2. Пакет для хранения респиратора - 1шт. 4.3. Памятка по пользованию респиратором - 1шт. 4.4. Упаковка, маркировка, комплектация и размерность изделий согласно ВС 13648.00.00 ТУ 4.5. Формуляр на изделие. |
|  | 5 | Дата изготовления - текущий год. |
|  | 6 | Особенности: наружный слой фильтрующей полумаски респиратора выполнен из нетканого материала – спанбонд. Материал должен быть согласован с Начальником головного ВП МО РФ. |
|  | 7 | Партия респираторов Р-2 сопровождается формуляром военного представителя Минобороны России (ВП МО РФ), в котором указан комплект поставки, основные характеристики, свидетельство о приемке, заключение представителя заказчика, гарантийные обязательства и др. информация. Формуляр заверяется печатью ВП МО РФ и печатью завода-изготовителя. |
|  | 8 | Оригинал письма производителя с гарантией поставки указанного количества в адрес получателя, с копией лицензии Федерального агентства по промышленности на право производства вооружения и военной техники в части производства средств индивидуальной защиты (класс 4250). |
| Дополнительный патрон ДПГ-3 | 1 | Поставляемый товар - Дополнительный патрон ДПГ-3 должен соответствовать техническим условиям ВР 05377.000 ТУ. Дополнительный патрон в комплекте с противогазами предназначен для защиты населения от вредных веществ: аммиака, диметиламина, хлора, нитробензола, сероуглерода, тетраэтилсвинца, фенола, синильной кислоты, фурфурола, фосгена, этилмеркаптана, сероводорода, и хлористого водорода. Может комплектоваться соединительной трубкой - о чем обязательно указывается при заказе изделия. |
|  | 2 | Технические характеристики согласно требованиям ВР 05377.000 ТУ: 2.1. Сопротивление патрона постоянному потоку воздуха при расходе воздуха : - 30 дм3/мин - не более 10 мм вод. ст. (98,1 Па) 2.2. Время защитного действия по аммиаку при концентрации 5 мг/дм3 не менее 50 мин 2.3. Масса патрона не более 350г |
|  | 3 | Комплектность: 4.1. Патрон дополнительный ДПГ-3 в металлическом корпусе. 4.2. Соединительная трубка - по предварительному требованию заказчика. 4.3. Вставка. 4.4. Упаковка и маркировка продукции согласно ТУ изготовителя. 4.5. Формуляр на изделие. |
|  | 4 | Дата изготовления - текущий год. |
|  | 5 | Гарантийный срок хранения - не менее 10 лет. |
|  | 6 | Особенности в маркировке: на донышке патрона методом штамповки выдавлен год производства. Копия формуляра с отметкой представителя заказчика МО РФ (ПЗ) заверенная печатью производства. |
|  | 7 | Оригинал письма производителя с гарантией поставки указанного количества в адрес получателя, с копией лицензии Федерального агентства по промышленности на право производства вооружения и военной техники в части производства средств индивидуальной защиты (класс 4250) |
| Противогаз детский фильтрующий ПДФ-2Д | 1 | Противогаз детский фильтрующий ПДФ-2Д, включая упаковку, маркировку и комплект поставки, должен соответствовать требованиям ВЗ 07 187.000 ТУ Противогаз ПДФ-2Д предназначен для защиты органов дыхания, глаз и лица детей дошкольного возраста старше 1,5 лет от отравляющих веществ (ОВ), биологических аэрозолей (БА) и радиоактивной пыли (РП). Противогаз применяется при содержании кислорода в воздухе не менее 18 % объемных. |
|  | 2 | Технические характеристики: 2.1. Сопротивление постоянного потока воздуха при расходе 30 дм³/мин, не более 16 мм вод. ст. (156,8 Па). 2.2. Коэффициент проницаемости ФПК по аэрозолю стандартного масляного тумана (СМТ), не более 0,001%. 2.3. Масса комплекта противогаза, не более 0,75 кг. 2.4. Время защитного действия по ОВ при концентрации: - циан хлористого 5 мг/дм3 не менее 18 мин - циан водорода 5 мг/дм3 не менее 18 мин 2.5. Температурный диапазон эксплуатации от минус 40 до плюс 40 °С. |
|  | 3 | Гарантийный срок хранения - не менее 12 лет. |
|  | 4 | Состав: 4.1. Лицевая часть МД-4 в двухростовочном ассортименте (1 и 2-го роста). 4.2. Фильтрующее-поглощающая коробка ГП-7к в металлическом корпусе. 4.3. Незапотевающие пленки. 4.4. Сумка для хранения и ношения противогаза. 4.5. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. 4.6.Формуляр на изделие. |
|  | 5 | Дата изготовления - текущий год. |
|  | 6 | Партия противогазов ПДФ-2Д сопровождается формуляром военного предс- представителя Минобороны России (ВП МО РФ), в котором указан комплект поставки, основные характеристики, свидетельство о приемке, заключение представителя заказчика, гарантийные обязательства и др. информация. Формуляр заверяется печатью ВП МО РФ и печатью завода-изготовителя. |
|  | 7 | Оригинал письма завода-изготовителя с гарантией поставки указанного количества в адрес получателя с копией лицензии Федерального агентства по промышленности на право производства вооружения и военной техники в части производства средств индивидуальной защиты (класс 4250). |
| Противогаз детский фильтрующий ПДФ-2Ш | 1 | Противогаз детский фильтрующий ПДФ-2Ш, включая упаковку, маркировку и комплект поставки, должен соответствовать требованиям ВЗ 07 187.000 ТУ Противогаз ПДФ-Ш предназначен для защиты органов дыхания, глаз и лица детей школьного возраста от отравляющих веществ (ОВ), биологических аэрозолей (БА) и радиоактивной пыли (РП). Противогаз применяется при содержании кислорода в воздухе не менее 18 % объемных. |
|  | 2 | Технические характеристики: 2.1. Сопротивление постоянного потока воздуха при расходе 30 дм³/мин, не более 16 мм вод. ст. (156,8 Па). 2.2. Коэффициент проницаемости ФПК по аэрозолю стандартного масляного тумана (СМТ), не более 0,001%. 2.3. Масса комплекта противогаза, не более 0,85 кг. 2.4. Время защитного действия по ОВ при концентрации: - циан хлористого 5 мг/дм3 не менее 18 мин - циан водорода 5 мг/дм3 не менее 18 мин 2.5. Температурный диапазон эксплуатации от минус 40 до плюс 40 °С. |
|  | 3 | Гарантийный срок хранения - не менее 12 лет. |
|  | 4 | Состав: 4.1. Лицевая часть МД-4 в двухростовочном ассортименте (2 и 3-го роста). 4.2. Фильтрующее-поглощающая коробка ГП-7к в металлическом корпусе. 4.3. Незапотевающие пленки. 4.4. Сумка для хранения и ношения противогаза. 4.5. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. 4.6.Формуляр на изделие. |
|  | 5 | Дата изготовления - текущий год. |
|  | 6 | Партия противогазов ПДФ-2Ш сопровождается формуляром военного представителя Минобороны России (ВП МО РФ), в котором указан комплект поставки, основные характеристики, свидетельство о приемке, заключение представителя заказчика, гарантийные обязательства и др. информация. Формуляр заверяется печатью ВП МО РФ и печатью завода-изготовителя. |
|  | 7 | Оригинал письма завода-изготовителя с гарантией поставки указанного количества в адрес получателя с копией лицензии Федерального агентства по промышленности на право производства вооружения и военной техники в части производства средств индивидуальной защиты (класс 4250). |
| Камера защитная детская КЗД-6 | 1 | Камера защитная детская КЗД-6, включая, упаковку, маркировку и комплект поставки должна соответствовать требованиям Г-10-1101-90 ТУ. Камера КЗД-6 предназначена для защиты детей в возрасте до 1,5 лет от отравляющих веществ (ОВ), биологических аэрозолей (БА) и радиоактивной пыли (РП). Камера применяется при содержании кислорода в воздухе не менее 18 % объемных. |
|  | 2 | Технические характеристики: 2.1. Температурный диапазон эксплуатации от минус 30 до плюс 35 °С 2.2. Масса камеры не более 4,5 кг. |
|  | 3 | Гарантийный срок хранения в заводской упаковке - не менее 10 лет. |
|  | 4 | Состав: 4.1.Оболочка с вмонтированными в нее диффузионно-сорбирующими элементами. 4.2. Каркас. 4.3. Поддон. 4.4. Плечевая тесьма. 4.5. Техническое описание и инструкция по эксплуатации ТО Г-10-1102-90. 4.6 Формуляр на изделие. |
|  | 5 | Дата изготовления - текущий год. |
|  | 6 | Партия противогазов КЗД-6 сопровождается формуляром военного представителя Минобороны России (ВП МО РФ), в котором указан комплект поставки, основные характеристики, свидетельство о приемке, заключение представителя заказчика, гарантийные обязательства и др. информация. Формуляр заверяется печатью ВП МО РФ и печатью завода-изготовителя. |
|  | 7 | Оригинал письма производителя с гарантией поставки указанного количества в адрес получателя, с копией лицензии Федерального агентства по промышленности на право производства вооружения и военной техники в части производства средств индивидуальной защиты (класс 4250) |
| Изолирующий противогаз ИП-4М | 1 | Поставляемый товар - Изолирующий противогаз ИП-4М должен соответствовать техническим условиям ВТ 8-083.000 ТУ. Противогаз предназначен для защиты органов дыхания при выполнении работ в замкнутых объектах при ликвидации последствий аварии, выполнения работ в непригодных для дыхания атмосфере и в условиях недостатка или отсутствия кислорода. Комплектуется регенеративными патронами РП-4-01. Регенеративные патроны в комплект поставки противогаза ИП-4М не входят и заказываются отдельно. |
|  | 2 | Технические характеристики: Возможность применения противогаза при температуре окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С. |
|  | 3 | Гарантийный срок хранения: противогаза ИП-4М - не менее 5 лет. Регенеративного патрона РП-4-01 - не менее 7 лет. |
|  | 4 | Состав противогаза: 4.1. Противогаз ИП-4М. 4.2. Лицевая часть МИА-1 с гофротрубкой в защитном чехле. 4.3. Мешок дыхательный с клапаном избыточного давления. 4.4. Каркас. 4.5. Сумка. 4.6. Пленки незапотевающие НПН - 62,5. 4.7. Мембрана. 4.8. Манжета утеплительная. 4.9. Ключ. 4.10. Пробка. 4.11. Руководство по эксплуатации на 10 противогазов. Акт приемо-сдаточный на партию 100 противогазов. Формуляр на каждое изделие. |
|  | 5 | Дата изготовления - текущий год. |
|  | 6 | Копия формуляра с отметкой представителя заказчика МО РФ (ПЗ) заверенная печатью изготовителя. |
|  | 7 | Оригинал письма производителя с гарантией поставки указанного количества в адрес получателя, с копией лицензии Федерального агентства по промышленности на право производства вооружения и военной техники в части производства средств индивидуальной защиты (класс 4250) |
| Регенеративный патрон РП-4-01, РП-7Б | 1 | Поставляемый товар - Регенеративные патроны РП-4-01 должен соответствовать ТУ 6-16-3100-89 предназначены для снаряжения изолирующих противогазов ИП-4М. Регенеративные патроны РП-7Б должен соответствовать ТУ 2568-258-05808014-2003 предназначены для снаряжения изолирующих противогазов ИП-4МК. |
|  | 2 | Технические характеристики: габаритные размеры: 125х256 мм. Масса 1,8кг Запас кислорода в РП-4 позволяет выполнять работы в изолирующем противогазе при тяжелых физических нагрузках в течении 45 мин, при средних 70 мин, а при легких и в состоянии относительного покоя - 3 часа. Непрерывно работать в изолирующих противогазах со сменой РП-4 допустимо 8 часов |
|  | 3 | Гарантийный срок хранения РП-4-01 - не менее 7 лет. Гарантийный срок хранения РП-7Б - не менее 5 лет. |
|  | 4 | Дата изготовления - текущий год. |
|  | 5 | Копия формуляра с отметкой представителя заказчика МО РФ (ПЗ) заверенная печатью изготовителя. |
|  | 6 | Оригинал письма производителя с гарантией поставки указанного количества в адрес получателя, с копией лицензии Федерального агентства по промышленности на право производства вооружения и военной техники в части производства средств индивидуальной защиты (класс 4250) |